| 宝鸡市蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶生态环境部第一轮督办问题整改情况表 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 县区 | 污染源名称 | 现场问题情况详述 | 查处情况 | 整改情况 |
| 1 | SAX-2019001-138 | 千阳县 | 千阳县顺达汽车整形喷漆店 | 现场检查时该企业正在生产，无环保手续，西北角建有喷漆房，于2018年8月22日被千阳县铁腕治霾指挥部办公室查封，检查时封条有破损，喷漆房内有车辆，存在打磨迹象，未开启除尘设施。 | 该企业已注销营业执照，喷漆设备全部清理，因其违法行为轻微并及时纠正，对环境未造成危害后果，不予行政处罚。 | 整改已完成 |
| 2 | SAX-2019001-130 | 扶风县 | 扶风县法门镇建和村韩中水泥预制厂 | 现场检查时，企业正在生产，存在问题：上料搅拌工序除尘设施未开启，粉尘明显。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 上料搅拌除尘设施已进行更换，聘请第三方检测并出具了检测报告，立案处罚2万元，现等待验收销号。 |
| 3 | SAX-2019001-139 | 千阳县 | 千阳县城关镇侯家坡村一组刘红玉砂石料场 | 检查时该场内大量砂石料露天堆放，未覆盖。 | 该场实为停车场，经营者刘红玉已对该场的砂石料进行了彻底清理，由于该场经营者主动消除违法行为并及时进行整改，对环境未造成危害后果，不予行政处罚。 | 整改已完成 |
| 4 | SAX-2019001-129 | 扶风县 | 扶风同力建设工程有限公司 | 现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1.企业料仓外部西侧擅自增加一条水稳生产线，无任何污染防治设施，实际建设与环评批复不符；2.料棚部分损坏，未完全密闭；3.除尘器下方积尘较厚；4.导热油炉由兰炭为燃料改为燃油为燃料时，未向当地环保部门报备，且没有安装污染防治设施；5.危险废物管理不规范，没有签订废活性炭处置合同。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 生产线已按要求拆除；料棚毁坏部门已进行修复，并全部封闭，除尘器积尘已清理，导热油炉由兰炭改为燃油料，已向环保部门报备，并安装污染防治设施，设立危废库，签订废活性炭处置合同，立案处罚1.05万元，现等待验收销号。 |
| 5 | SAX-2019001-131 | 扶风县 | S104省道旁沙场 | 现场检查发现，在宝鸡圣法实业公司东边有砂石堆放，该处地面未硬化，物料堆场未覆盖，存在扬尘污染。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 生产线已按要求拆除；料棚毁坏部门已进行修复，并全部封闭，除尘器积尘已清理，导热油炉由兰炭改为燃油料，已向环保部门报备，并安装污染防治设施，设立危废库，签订废活性炭处置合同，立案处罚1.05万元，现等待验收销号。 |
| 6 | SAX-2019001-136 | 眉 县 | 眉县恒达混凝土有限公司 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.输送带密闭不全，已建成的料棚存在严重密闭不严问题；2.料棚后院内有大量砂石露天存放，未采取任何抑尘、防尘措设；3.按环评要求原料棚内应采取喷淋降尘措施，现场检查时铲车正在原料棚内作业，喷淋设施未开启，扬尘严重。 | 目前，该企业：1.输送带已全部密封，对料棚密闭不严的地方进行了修缮，达到了密闭要求；2.露天堆放的砂石已覆盖；3.喷淋、喷雾设施每天开启使用，正常运行。 | 已整改到位 |
| 7 | SAX-2019001-137 | 千阳县 | 宝鸡华兴建筑工程有限责任公司 | 现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1.发现2处现场搅拌沙浆；2.大宗沙石物料覆盖不到位；3.围挡喷淋未开启。 | 该建设公司对工地的2台搅拌机已进行彻底拆除，对工地内的砂石物料重新进行了全部覆盖，围挡喷淋已按要求每天正常开启，对该公司的违法行为县住建局依据《大气污染防治法》第一百一十五条规定进行了立案查处，处罚金额1万元。 | 整改已完成 |
| 8 | SAX-12019001-127 | 岐山县 | 陕西通力专用汽车有限责任公司 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.第四车间两台抛丸机正在运行，抛丸工序在经回转反吹布袋除尘器排放粉尘出灰过程中密闭不严，布袋除尘器收集效果较差导致粉尘无组织排放问题突出，四周积尘较厚；2.车间外噪声明显，该第四车间距居民区有500米左右。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 已整改到位，待销号 |
| 9 | SAX-2019001-134 | 陇 县 | 西部华旗建设（集团）股份有限公司 | 现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1.现场喷淋装置未开启，洗车台电闸有损坏；2.物料覆盖不完全。 | 已办结，宝鸡市生态环境局陇县分局下发责令改正违法行为决定书（宝环陇责改字[2019]22号），行政处罚决定书（宝环陇罚字[2019]14号），罚款金额壹万壹仟元整。 | 整改到位 |
| 10 | SAX-2019001-133 | 陇 县 | 宝鸡积仓经贸有限责任公司 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.机械设备正在露天电焊，无焊烟净化器，焊烟无组织排放；2.洗煤工序传送带未密闭；3.大量散煤露天堆放，未覆盖；4.筛分破碎工序露天作业，无任何污染防治设施，大量粉尘无组织排放，未按要求在密闭空间作业。 | 已办结，宝鸡市生态环境局陇县分局下发责令改正违法行为决定书（宝环陇责改字[2019]24号），行政处罚决定书（宝环陇罚字[2019]16号），罚款金额叁仟元整。 | 整改到位 |
| 11 | SAX-2019001-135 | 陇 县 | 陇县新兴节能建筑材料厂 | 现场检查时，该厂未生产，属当地“散乱污”改造升级项目，存在问题：物料堆场未完全覆盖。 | 已办结，宝鸡市生态环境局陇县分局下发责令改正违法行为决定书（宝环陇责改字[2019]23号），行政处罚决定书（宝环陇罚字[2019]15号），罚款金额壹万元整。 | 整改到位 |
| 12 | SAX-12019001-128 | 岐山县 | 翰林华府工地院内砂石加工点 | 现场检查发现，在蔡家坡高级中学西侧300米的翰林华府建筑工地，有一大型砂石加工点，存在问题：该加工点存在大量砂石未覆盖，未采取任何污染防治措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 已整改到位，待销号 |
| 13 | SAX-2019001-132 | 金台区 | 宝鸡三迪房地产开发有限公司 | 现场检查时，该工地正在施工，围墙没有喷淋装置、现场未采取湿法作业，大面积黄土裸露，工地空气质量显示屏未联网，未达到六个百分百要求。 | 2019年5月27日，经区住建局、卧龙寺街道办和区城市管理执法大队现场检查，该工地扬尘治理已按照“六个百分之百”要求严格落实。同时依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条立案查处，罚款10万元。 | 已整改到位 |